## Slide 1
Проектиране и изработка на смарт управление за поливна систем
СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА
„ДЖОН АТАНАСОВ“
Д И П Л О М Е Н П Р О Е К Т
тема:
Дипломант: Ивайло Иванов
Ръководител: инж. Любица Димитрова
Дипломен ръководител: Стойчо Левков
30.05.2022г. гр. София

## Slide 2
  Увод
  1.1 Кратко описание на проекта
  1.2 Причина за избор на проекта
  1.3 Цели на проекта
  2. Анализ
  1.1 Сегмент 1 – Raspberry Pi
  1.2 Сегмент 2 – Android
  1.3 Сегмент 3 – Замерващи устройства
  1.4 Сегмент 4 – Задвижващ механизъм (Actuator)
  3. Използвани технологии
  4. Начин на работа и Демонстрация
  5. Заключение и бъдещо развитие
Съдържание

## Slide 3: Увод

## Slide 4
Кратко описание на проекта
Програмен език – Java
HTTP комуникация
Много компонентна система
Internet of Things (IoT)
Notes: Проекта за смарт управление на поливна система е абсолютно автономна, офлайн система, която работи без нуждата от интернет връзка. Нейната идея е да спести нуждата от човешка ръка и да намали разхода на вода и ток при поливане на градина. Това се случва посредством няколко сензора, електромагнитен кран и Android приложение. Системата е напълно написана на програмния език Java. Проекта е много компонентен, изграден е от няколко сегмента, които са свързани и комуникират по между си чрез HTTP заявки. Също така е част от IoT домейна.

## Slide 5
Причина за избор на проекта
Иновативност
Автономност
Лесен за работа
Сигурност и точност
Гъвкавост
Notes: Проекта е иновативен, защото: интегрира IoT сферата и е рядко срещан в ежедневието.
Проекта е абсолютно автономен и не изисква никаква нужда от човешка ръка и интернет връзка.
Системата е с лесен и прост front-end дизайн. Задаването на автоматично и ръчно поливане става с няколко клика през android приложението.
Системата е сигурна и точна. Използваните устройствата са широко използвани и добре познати от хардуерната общност, като доказали се с времето с добра надеждност, производителност и коректност на данните.
Проекта има много голям диапазон за развитие. Към него може да се добавят неограничен брой сензори и смарт устройства за управление за по-правилно и точно поливане.

## Slide 6
Цели на проекта
Notes: Цели на проекта: Лесна, бърза и проста работа със системата за поливане, премахване на нуждата от човешка ръка за поливане, намаляване на разхода на вода и ток.

## Slide 7: Анализ

## Slide 8
Сегмент 1 – Raspberry Pi
Има за цел основно да контролира и управлява целия процес на работа, свързан с автоматизацията.
Сегмента трябва да се постави в обхват на мрежа, с която да се свърже, без нужда от интернет.
Предоставя Back-end логика, обработваща данните, тяхното съхранение и достъпност.
Raspberry Pi Zero W
Notes: !Всички устройства трябва да са в една мрежа
!Как работи логиката накратко

## Slide 9
Сегмент 2 – Android
Има за роля да приема нуждите на клиента свързани с начина и времето за поливане и да ги обновява в базата данни (Front-end).
Изчистен и лесно достъпен дизайн.
Позволява да се инициализира или спира поливане ръчно при нужда.
Визуализира данните от сензорите.

## Slide 10
Сегмент 3 – Замерващи устройства
Целта на третата част от проекта е да даде точна и реална информация за влажността на почвата, температурата и влажността на въздуха.
Намаляване на риска от излагането на растенията на неблагоприятни условия.
Предоставя възможност за използването на елементи съдържащи възобновяеми източници на енергия.
ESP8266 (D1 mini)
DHT22
Soil moisture sensor

## Slide 11
  Сегмент 4 – Задвижващ механизъм (Actuator)
Чрез него може да се контролира и управлява разхода на вода.
Smart Wi-Fi релето дава възможност да се управлява задвижващото устройство отдалечено.
Solenoid valve
Sonoff basic smart switch

## Slide 12
  Използвани технологии
Notes: Основни софтуери използвани за направата и изграждането на проекта са: Android studio, IntelliJ, Spring boot, PostgreSQL, GitHub, Arduino Software, Postman, Putty

## Slide 13
Архитектурна схема

## Slide 14: Демонстрация
Notes: 1. Включвам schedule
2. Инициализирам поливане с automation-а за 1 минута
3. Показвам данните от сензорите в приложението
4. Изчаквам да свърши и да се изключи
5. Спирам schedule
6. Отварям и затварям крана ръчно
*7. Ако има въпроси или остава време показвам и обяснвам частите по схемата и кутията

## Slide 15: Заключение и бъдещо развитие
Notes: Заключение: Работата по проекта ни е запознала с нови технологии (Spring, база от данни, Android и други).
Бъдещо развитие: Система за обработка на грешки, добавяне на допълнителен език на интерфейса и съдържанието, повече функционалности за по разнообразно и автоматизирано поливане, да се контролира часа и времето за поливане в отделните дни от седмицата, защита на системата от нарушители, нотификации.

## Slide 16: Благодаря за вниманието!
Notes: Отговори на въпроси:
Може ли системата да бъде достъпна отдалечено и ако да, как може това да се случи? – Да може, но не е изработено. Може да се случи като към системата се включи интернет и се добави логика за това.
Може ли да се добавят допълнителни сензори, например сензор за вятър, сензор за градушка, сензор за светлина и ако да, по какъв начин ще става добавянето? – Може да се добавят много лесно. Единственото което трябва да се направи е да се свържат хардуерно и да се добави кратък код за тях.
Ако поради някаква причина, стоп командата се провали и напояването не може да спре – това ще доведе до пре-напояване. Има ли механизъм, който предпазва това да се случи? – Системата може да се надгради с още един електромагнитен превключвател (връзката ще бъде жична), който е свързан непосредствено преди електромагнитното реле, като по този начин е възможно да служи за аварийно изключване. Също така има back-off механизъм, който няколкократно следи за неуспешни операции. Ако е достигнат максималният брой на такива, електромагнитният вентил ще се затвори.
Може ли да се добавят допълнителни кранове за по-разделно и конфигурирано напояване? – Да възможно е. Основата за добавяне е изградана. Единственото от което има нужда да се направи е крана да се добави хардуерно и да се включи в базата от данни.
Коя беше най-трудната функционалност, която разработихте и с какво ви затрудни? - Responsive design в Android studio.
Какво научихте по време на изграждането на дипломният проект и кое ви впечатли най-много? – Научих много неща и всяко едно от тях остави впечатление в мен, но най-много е Spring framework, заради бързият и лесен начин за изграждане на пълна back-end, front-end и security инфараструктура.
Какво бихте препоръчали на ученик, който за в бъдеще, ще реши да изгражда проект като вашият? – да се запознае с Spring framework и Android Studio много добрe и да разгледа различните видове бази от данни.